## Slide 1
최승식
제 12장 다중접근(2)

## Slide 2: 임의접속(Random Access)
반송파 감지 다중접속(CSMA; Carrier Sense Multiple Access)
  충돌 가능성을 줄이기 위해 개발
  각 지국은 전송 전 매체의 상태를 점검
  충돌 가능성을 줄일수는 있지만 제거는 할 수 없음
  전파지연 때문에 출동 가능성은 존재

## Slide 3: 임의접속(Random Access)(계속)
지속성 전략(persistence strategy)
  매체가 사용될 때 단말의 진행 절차를 정의
  비지속성
  지속성

## Slide 4: 임의접속(Random Access)(계속)
비지속성 전략(nonpersistent strategy)
  회선을 감지해서 사용중이 아니면 즉시 전송
  사용 중이면 임의의 시간 동안 대기하다 다시 회선을 감지
지속성 전략(persistent strategy)
  회선을 감지해서 사용중이 아니면 즉시 전송
  1-지속성 : 회선이 사용중이 아니면 1의 확률로 프레임을 전송
  P-지속성 : 회선이 사용중이 아니면 p의 확률로 전송하거나 1-p의 확률로 전송하지 않음
    P가 0.2일때 회선이 사용중이 아니면 0.2(시간의 20%)확률로 전송하고 0.8(시간의 80%)의 확률로 전송을 중단

## Slide 5
Figure 12.10 Behavior of three persistence methods

## Slide 6
Figure 12.11 Flow diagram for three persistence methods

## Slide 7: 임의접속(Random Access)(계속)
충돌 검출 반송파 감지 다중 접속(CSMA/CD; Carrier sense multiple access with collision detection)
  충돌을 처리하는 절차를 더함
  충돌 발생시 재전송을 요구
  두번 째 충돌을 줄이기 위해 대기
  지속적인 백오프 방법에서 대기 시간
    0과 2N×최대전송시간 사이만큼 대기(N: 전송 시도 회수)

## Slide 8
Figure 12.12 Collision of the first bit in CSMA/CD

## Slide 9
A network using CSMA/CD has a bandwidth of 10 Mbps. If the maximum propagation time (including the delays in the devices and ignoring the time needed to send a jamming signal, as we see later) is 25.6 μs, what is the minimum size of the frame?
Solution
The frame transmission time is Tfr = 2 × Tp = 51.2 μs. This means, in the worst case, a station needs to transmit for a period of 51.2 μs to detect the collision. The minimum size of the frame is 10 Mbps × 51.2 μs = 512 bits or 64 bytes. This is actually the minimum size of the frame for Standard Ethernet.
Example 12.5

## Slide 10
Figure 12.14 Flow diagram for the CSMA/CD

## Slide 11: 임의접속(Random Access)(계속)
충돌 회피 반송파 감지 다중 접속(CSMA/CA; Carrier sense multiple access with collision avoidance)
  무선네트워크에서 사용
    무선은 충돌을 감지 하지 못함
  숨겨진 지국문제 해결
  프레임간 공간, 경쟁구간, 확인응답으로 구성
  RTS-CTS-DATA-ACK절차로 구성

## Slide 12
Figure 12.15 Flow diagram for the CSMA/CA

## Slide 13: 12.2 제어 접속(Controlled Access)
제어접속(Controlled Access)
  어느 지국이 송신 권한을 가지고 있는지 서로 협력
  예약(Reservation)
  폴링(Polling)
  토큰전달(Token passing)

## Slide 14: Figure 12.18 Reservation access method
예약(Reservation)
  지국은 데이터를 송신하기 전에 예약을 필요로 함
  N개의 지국이 존재하면 N개의 예약된 미니 슬롯(mini slot)들이 예약 프레임 안에 존재
  예약을 한 지국은 데이터 프레임을 예약 프레임 뒤에 전송

## Slide 15: 제어접속(Controlled Access)(계속)
폴링(Polling)
  주국(Master)과 종국(slave)으로 구성되어져 있는 토폴로지에서 동작
  폴(poll)
    주국이 데이터 수신을 원할 때 종국 장치에게 문의
  선택(selection)
    주국이 데이터 송신을 원할 때 종국장치에게 알려줌
선택(selection)
  주국이 언제든지 송신할 것이 있을 때 사용
  예정된 전송을 위해 주국은 종국의 준비 상태에 대한 확인 응답을 대기
  주국은 전송 예정된 장치의 주소를 한 필드에 포함하고 선택 프레임(SEL)을 만들어 전송
폴(poll)
  주국이 종국으로부터 전송을 요청하는데 사용

## Slide 16
Figure 12.19 Select and poll functions in polling access method

## Slide 17: 제어접속(Controlled Access)(계속)
토큰 전달(Token passing)
  토큰을 가진 지국이 데이터 송신할 권한을 가짐
토큰 전달 네트워크

## Slide 18: 12.3 채널화(channelization)(계속)
주파수 분할 다중접속(FDMA)
  사용 사능한 대역폭은 모든 지국들에 의해 공유
  각 지국들은 할당된 대역을 사용하여 데이터를 전송
  각각의 대역은 특정 지국을 위해 예약되어 있음

## Slide 19: 채널화(channelization)(계속)
시간 분할 다중접속(TDMA)
  각 지국들은 할당된 시간슬롯을 사용하여 데이터를 전송
  모든 지국사이의 동기화가 중요함

## Slide 20: 채널화(channelization)(계속)
코드 분할 다중접속(CDMA)
  링크이 전체 대역폭을 하나의 채널에서 점유
  모든 지국들은 시분할 없이 동시에 데이터를 송신 가능

## Slide 21
Figure 12.26 Sharing channel in CDMA