## Slide 1
최승식
제 15 장 무선 LAN

## Slide 2: 15. 2 IEEE 802.11
IEEE 802.11
  무선 LAN에 대한 명세
구조
  기본 서비스 세트 (BSS, basic service set)
  확장 서비스 세트 (ESS, extended service set)

## Slide 3: IEEE 802.11 (계속)
Basic service sets(BSSs)

## Slide 4: IEEE 802.11 (계속)
Extended service sets(ESSs)

## Slide 5: IEEE 802.11 (계속)
Hidden station problem

## Slide 6: IEEE 802.11 (계속)
Use of handshaking to prevent hidden station problem

## Slide 7: IEEE 802.11 (계속)
Exposed station problem

## Slide 8: IEEE 802.11 (계속)
그림 15.12: 노출된 지국 문제

## Slide 9: IEEE 802.11 (계속)
CSMA/CA flowchart

## Slide 10: IEEE 802.11 (계속)
CSMA/CA and NAV

## Slide 11: IEEE 802.11 (계속)
Physical layers
  OFDM(Orthogonal Frequence Division Multiplexing) : 직교주파수 분할 다중화 방식으로 FDM과 유사하지만 한명의 사용자가 여러 개의 직교하는 캐리어 주파수를 이용하여 간섭을 최소화하여 전송하는 방식
802.11ac (기가와이파이) : 433Mbps-6.9Gbps

## Slide 12: 블루투스
서로 다른 기능을 가진 장치를 연결하기 위해 설계된 무선 기술
IEEE 802.15 표준안
무선의 개인 영역 네트워크(PAN, personal area network)로 정의 - 저전력에 초점을 맞춤
전송거리 : 10m이내(증폭기 사용시 100m)
블루투스 1.0 (1998년 ): 1Mbps 블루투스 2.0 (2004년): 3Mbps 블루투스 3.0 (2009년): 24Mbps 블루투스 4.0 (2010년): 24Mbps(저전력 1M) 블루투스 5.0 (2016년) : 50에서 (저전력 2M) 거리확대(230m)

## Slide 13: 블루투스 (계속)
Piconet - 최대 8개로 구성(1개의 Primary와 7개의 secondary)

## Slide 14: 블루투스 (계속)
Scatternet

## Slide 15: 블루투스 (계속)
Bluetooth layers
  *L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)
  LAN에서의 LLC 부계층과 유사

## Slide 16: 블루투스 계층
Radio 계층
  인터넷 모델의 물리층과 비슷
  적은 전력을 사용하여 10m의 반경범위
  79개의 채널의 2.4GHz ISM 대역사용, 채널당 1MHz 씩 할당
  주파수 도약 확산 스펙트럼
    다른 장치나 네트워크로부터의 간섭을 피하기 위함
    FHSS(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
    초당 1600번 도약
Baseband 계층
  LAN에서 MAC계층과 유사
  TDMA-TDD방식
L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol)
  LAN에서의 LLC 부계층과 유사

## Slide 17: 블루투스 (계속)
프로파일의 종류
  HSP(Headset Profile) 헤드셋 위한 프로파일
  HFP(Hand Free profile) : 핸즈프리를 위한 프로파일
  A2DP - Advanced Audio Distribution Profile
  AVRCP - Audio Video remote control Prifile
  GOEP 혹은 OBEX: 가장 기초적인 블루투스 파일공유 프로토콜
  PAN: 개인 영역 네트워크라는 뜻으로 블루투스 기기들끼리의 접속을 만드는 프로파일
  HID(Human Interface Device): 마우스, 키보드, 컨트롤러 같은 인터페이스 조작 프로파일