## Slide 1
최승식
제 3장 물리층 개요(2)

## Slide 2: 3.4 전송 장애
-신호가 매체를 통해 전송할 때 생기는 장애

## Slide 3: 감쇠(attenuation)
에너지 손실을 의미
매체를 통해 이동할 때 매체의 저항을 이겨내기 위해 약간의 에너지가 손실
증폭기를 이용하여 신호를 다시 증폭

## Slide 4: 감쇠(dB, decibel)
데시벨
  신호의 손실된 길이나 획득한 길이를 보이기 위해 사용
  2개의 다른 점에서 두 신호 또는 하나의 신호의 상대적 길이를 측정
  신호가 감쇠하면 음수, 증폭되면 양수
  dB=10 log10(p2/p1) *p1과 p2는 신호의 전력
  예제 3.26
  신호가 전송매체를 통해 이동하고 있고 전력이 반으로 줄었다고 상상해보자 이것은 P2 = 1/2 P1을 의미한다. 이 경우 감쇠(전력 손실)는 다음과 같이 계산할 수 있다.
10 log10 (P2/P1) = 10 log10 (0.5P1/P1)
= 10 log10 (0.5)
= 10(–0.3) = –3 dB

## Slide 5
Example 3.29
Sometimes the decibel is used to measure signal power in milliwatts. In this case, it is referred to as dBm and is calculated as dBm = 10 log10 Pm , where Pm is the power in milliwatts. Calculate the power of a signal with dBm = −30.
Solution
We can calculate the power in the signal as

## Slide 6
Example 3.30
The loss in a cable is usually defined in decibels per kilometer (dB/km). If the signal at the beginning of a cable with −0.3 dB/km has a power of 2 mW, what is the power of the signal at 5 km?
Solution
The loss in the cable in decibels is 5 × (−0.3) = −1.5 dB. We can calculate the power as

## Slide 7: 일그러짐(distortion)
신호의 모양이나 형태가 변하는 것
반대되는 신호나 다른 주파수 신호로 만듬

## Slide 8: 잡음(noise)
열잡음, 유도된 잡음, 혼선, 충격잡음등의 여러 형태의 잡음

## Slide 9
신호대 잡음비(SNR)
  -SNR : signal-to-noise ration
  -잡음과 신호 전력의 비율
  -SNR은 데시벨로 표시
  SNRdB = 10 log10SNR

## Slide 10
Example 3.31
The power of a signal is 10 mW and the power of the noise is 1 μW; what are the values of SNR and SNRdB ?
Solution
The values of SNR and SNRdB can be calculated as follows: