## Slide 1
최승식
제 4장 디지털전송(2)

## Slide 2: 펄스 코드 변조(Pulse Code Modulation, PCM) 부호화기
  아날로그 신호를 디지털 데이터로 바꾸기 위해 널리 사용되는 기법
4.2 ANALOG-TO-DIGITAL CONVERSION

## Slide 3: 펄스 코드 변조(PCM, Pulse Code Modulation)
  1단계 : 표본화(sampling, 채집화) - 일정 간격마다 신호의 진폭을 측정 - 아날로그 신호로 표본을 샘플링하고 그 결과에 근거하여 펄스를 제작

## Slide 4
According to the Nyquist theorem, the sampling rate must be
at least 2 times the highest frequency contained in the signal.
나이퀴스트 정리에 의하면, 표본화과정은 신호에 포함된 최대 주파수의 최소한 두 배가 되어야 한다.

## Slide 5
Example 4.9
Telephone companies digitize voice by assuming a maximum frequency of 4000 Hz. The sampling rate therefore is 8000 samples per second.

## Slide 6: 펄스 코드 변조(PCM, Pulse Code Modulation)
  2단계 양자화 (Quantizing, 계수화)
  - 표본화된 값에 특정 범위에 속하는 정수 값을 할당하는 방법
    원래의 아날로그 신호는 Vmin 과 Vmax 사이의 진폭 값을 가진다고 가정
    전체 영역을 높이 △(델타)의 L개의 구간으로 나눔
    각 구간의 중간점에 0 부터 L-1 까지의 양자화된 값 지정
    표본화된 신호의 진폭 값을 양자화된 하나의 근사치로 지정 -> 양자화 잡음 발생

## Slide 7: Quantization and encoding of a sampled signal

## Slide 8: 펄스 코드 변조(PCM, Pulse Code Modulation)
  3단계 : 부호화(Encoding)
    각 표본이 nb 비트의 부호로 바뀌는 것
    Bit rate = sampling rate X number of bits per sample
    = fs X nb

## Slide 9
We want to digitize the human voice. What is the bit rate, assuming 8 bits per sample?
Solution
The human voice normally contains frequencies from 0 to 4000 Hz. So the sampling rate and bit rate are calculated as follows:
Example 4.14

## Slide 10: PCM 복호기 구성 요소

## Slide 11: 4.3 전송방식

## Slide 12: 병렬 전송

## Slide 13: 병렬 전송
한번에 1 개의 비트가 아닌 n 개의 그룹의 비트를 전송하는 것
N 비트를 전송하기 위해 n 개의 전선을 사용
장점
  직렬 전송에 비해 n 배만큼 전송속도가 증가
단점
  가격이 비싸다
가격으로 인해 짧은 거리로 제한

## Slide 14: 직렬 전송

## Slide 15: 직렬 전송
한 비트가 다른 비트 뒤에 오므로, 통신하는 두 장치간 하나의 채널만 필요
장점
  하나의 통신채널만 가지므로 병렬전송에 비해 1/n만큼의 비용 절감
장치 내 통신은 병렬로 구성
  송신자와 전선 사이(병렬-직렬)및 전선과 수신자(직렬-병렬) 사이의 인터페이스에서 변환장치가 필요
비동기식 또는 동기식으로 구성

## Slide 16: 비동기식 전송

## Slide 17: 비동기식 전송
송신 장치
  보통 0인 시작 비트를 바이트 시작부분에 추가
  바이트 끝에 끝을 알리는 보통 1로 구성되는 정지 비트를 추가
  총 8개의 데이터 비트와 2개의 추가 비트로 구성
수신 장치는 각각의 수신 바이트마다 재동기화

## Slide 18: 동기식 전송

## Slide 19: 동기식 전송
다수의 바이트로 구성
바이트와 다음 바이트 사이의 간격이 없음
수신자는 수신된 바이트를 8 비트 단위의 그룹으로 분리
장점
  비동기식에 비해 속도가 빠르다
  고속 응용에 유리
  데이터 링크 계층에서 이루어짐